### KOLONİ SAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır.

- Cihazın basmaya duyarlı sayma sistemi olmalıdır.

- Herhangi bir kalem ile kullanılabilmelidir.

- Cihaz 0...999 arası dijital okuma yapabilmelidir.

- Cihazın dahili ortalama sayma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Her okumanın teyidi için sesli uyarı bulunmalıdır.

- Petri konulan zeminin aydınlık veya karanlık olma seçimi bulunmalıdır.

- Cihazda  50 ile 90 mm arası petri ebatı ile sayım yapılabilmelidir.

- Cihaz 3x büyütmeli büyüteç ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.