XB 220 A SCS  HASSAS TERAZİ ŞARTNAMESİ YOĞUNLUK KİTLİ

- Cihazın tartım kapasitesi 220 gr dır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 gr dır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0,0001 gr dır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 4 saniyedir.

- Digital göstergelidir.Dokunmatik tuş takımı vardır.

- Cihaz ekranı LCD ve FLD ekran dır.

- Cihazın kefe ebatı 80 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk)210/340/345 mm dir.

- Cihazın net ağırlığı 5,9 kg dir.

- Cihazın kasası antimanyetik özel çeliktir.

- Cihaz otomatik kalibrasyonludur.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,lb,ct,cm,tlh,tlt,mo,gibi farklı birimlerde tartım yapabilir veparça sayma özeliği vardır.Herhangi bir tuş kullanarak dört birim ekrana çağırılabilir.

- Cihazla birlikte yoğunluk kiti kullanımı olmalıdır.

- Cihazla birlikte yoğunluk kiti verilmelidir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihaz –10....+40 C arasında çalışabilir.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda RJ 45ınterface çıkışı vardır.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazın T.C.Sanayii Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı vardır.